# Jak zvětšit velikost konvenční paměti pod Windows (95,98)

## V souboru config.sys na disku C: v adresáři C:\ doplnit první tři řádky.

### DOS=HIGH,UMB

### DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

### DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\EMM386.EXE   NOEMS

### U dalších řádků opravit DEVICE na DEVICEHIGH.

## Touto úpravou se v 90% případů odstraní problémy s hlášením: „Nestačí paměť“

POZOR pokud se v souboru config.sys vyskytují řádky [menu], menuitem..... je situace složitější a předejte tento návod pracovníkovi spravujícímu Vaše počítače, příp. tomu kdo instaloval operační systém.

Pozn.      –  znamená „mezera“

Pro systémy na bázi W-NT (W2000,XP)

CONFIG.NT

Leží většinou v C:\WINDOWS\SYSTEM32

Mělo to v něm být:

dos=high, umb

device=%SystemRoot%\system32\himem.sys

files=120

AUTOEXEC.NT

Leží většinou v C:\WINDOWS\SYSTEM32

Mělo to v něm být:

REM Instalace doplňků pro CD ROM

loadhigh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Instalace redirektoru sítě (nutno načíst před dosx.exe)

loadhigh %SystemRoot%\system32\redir

REM Instalace podpory DPMI

loadhigh %SystemRoot%\system32\dosx

A v zástupci který spouští program je potřeba nastavit:

Pokud tato volba v zástupci není je potřeba tuto úpravu provést na zástupci _DEFAULT.PIF který najdete v adresáři C:\WINDOWS

Nastavení pro Windows ME:

WME nemají soubor config.sys !

1) Nastavení parametru files=xxx se řeší v souboru SYSTEM.INI, sekce [386Enh],

parametr PerVMFiles=120 (velikost písmen musí odpovídat)

# 2)  v dávce SKOT.bat na prvním místě

## SET fandovrb=80